# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМАНОВО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Камышлинский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Новое Усманово учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Камышлинский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Камышлинский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Камышлинский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Камышлинский и сельского поселения Новое Усманово.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Камышлинский, бюджета сельского поселения Новое Усманово;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Новое Усманово объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Камышлинский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Камышлинский Самарской области от  29.04.2010 № 33;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Новое Усманово;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (М 1:25 000);

карты функциональных зон сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (М 1:25 000, М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Камышлинский, объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово включают:

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (М 1:10 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области (М 1:5 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Новое Усманово полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Новое Усманово и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Новое Усманово.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Новое Усманово, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Новое Усманово об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Новое Усманово,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Новое Усманово, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Новое Усманово, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Новое Усманово, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Новое Усманово, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Камышлинский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский  Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Спортивный комплекс | село Новое Усманово на ул. Советская (площадка между ул. Советская и ул. Свободы) | строительство | 2023 |  | - | зал (288 кв.м.) и бассейн (200 кв.м.) | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Открытые спортивные площадки | село Новое Усманово на ул. Свободы на восточном берегу реки Якшигул | строительство | 2023 |  | 1,025 га | футбольное поле площадью 0,54 га, хоккейная коробка площадью 0,18 га и теннисный корт площадью 0,08 га, без трибун | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 3. | Поле для мини футбола | село Новое Усманово на ул. Свободы | реконструкция | 2023 |  | 1,8 га | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Сквер | село Новое Усманово на площадке № 4 | строительство | 2033 |  | 0,96 га | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Зона спортивного отдыха | село Новое Усманово на ул. Свободы | строительство | 2033 |  | 2,7569 га | протяженность – 3,0 км |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплексное предприятие бытового обслуживания | село Новое Усманово на площадке № 3 | строительство | 2023 |  | - | на 7 рабочих мест с прачечной на 25 кг белья в смену, пунктом приема химчистки и баней на 10 мест | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Здание сельского дома культуры с библиотекой | село Новое Усманово на ул. Рабочая, 4 | строительство | 2023 |  |  | зал – 250 посетительских мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Культурно-развлекательный центр | село Новое Усманово на ул. Советская (на площадке между ул. Советская и ул. Свободы) | строительство | 2023 |  |  | зал на 300 мест, библиотека – 12,2 тыс. единиц хранения, 10 читательских мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере местного самоуправления

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Здание администрации сельского поселения | село Новое Усманово на площадке между ул. Советская и ул. Свободы | строительство | 2023 |  |  | 6 рабочих мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Водопроводные сети | село Новое Усманово на площадке № 1 | строительство | 2023 | 1,187 | - | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при д иаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |
| 2. | Водопроводные сети | село Новое Усманово на площадке № 2 | строительство | 2023 | 0,74 | - |  |
| 3. | Водопроводные сети | село Новое Усманово на площадке № 3 | строительство | 2023 | 0,798 | - |  |
| 4. | Водопроводные сети | село Новое Усманово на площадке № 4 | строительство | 2023 | 1,855 | - |  |
| 5. | Водопроводные сети | село Новое Усманово на площадке № 5 | строительство | 2033 | 1,71 | - |  |
| 6. | Водозабор | село Новое Усманово на западе за границей села в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры | реконструкция | 2033 | - | производительность – до 220 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети канализации | село Новое Усманово на площадке № 1 | строительство | 2023 | 1,285 | безнапорные | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  |  |  |  | 0,403 | напорные |  |
| 2. | Сети водоотведения | село Новое Усманово на площадке № 2 | строительство | 2023 | 3,302 | безнапорные |  |
| 3. | Сети водоотведения | село Новое Усманово на площадке № 3 | строительство | 2023 | 1,11 | безнапорные |  |
| 4. | Сети водоотведения | село Новое Усманово на площадке № 4 | строительство | 2023 | 1,86 | безнапорные |  |
|  |  |  |  |  | 0,319 | напорные |  |
| 5. | Сети водоотведения | село Новое Усманово на площадке № 5 | строительство | 2033 | 1,855 | безнапорные |  |
|  |  |  |  |  | 1,92 | напорные |  |
| 6. | Сети водоотведения | село Новое Усманово на ул. Советская | строительство | 2033 | 1,2 | безнапорные |  |
| 7. | Канализационная насосная станция | село Новое Усманово на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | производительность – до 50 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
| 8. | Канализационная насосная станция | село Новое Усманово на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | производительность – до 300 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 9. | Канализационная насосная станция | село Новое Усманово на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | производительность – до 220 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 10. | Канализационная насосная станция | село Новое Усманово на ул. Советская | строительство | 2033 | - | производительность – до 150 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод низкого давления | село Новое Усманово на площадке № 1 | строительство | 2023 | 1,752 | - | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
| 2. | Газопровод низкого давления | село Новое Усманово на площадке № 2 | строительство | 2023 | 0,578 | - |  |
| 3. | Газопровод низкого давления | село Новое Усманово на площадке № 3 | строительство | 2023 | 0,682 | - |  |
| 4. | Газопровод низкого давления | село Новое Усманово на площадке № 4 | строительство | 2023 | 1,972 | - |  |
| 5. | Газопровод низкого давления | село Новое Усманово на площадке № 5 | строительство | 2023 | 1,743 | - |  |
| 6. | Газорегуляторный пункт (ГРП) | село Новое Усманово на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | производительность до 210 куб.м/час |  |
| 7. | Газорегуляторный пункт (ГРП) | село Новое Усманово на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | производительность до 160 куб.м/час |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Воздушные линии электропередачи | село Новое Усманово на площадке № 2 | строительство | 2023 | 0,30 | напряжение – 10 кВ | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 2. | Воздушные линии электропередачи | село Новое Усманово на площадке № 4 | строительство | 2033 | 0,35 | напряжение – 10 кВ |  |
| 3. | Воздушные линии электропередачи | село Новое Усманово на площадке № 5 | строительство | 2033 | 0,05 | напряжение – 10 кВ |  |
| 4. | Вынос воздушных линий электропередачи | село Новое Усманово на площадке № 2 | строительство | 2023 | 0,25 | напряжение – 10 кВ |  |
| 5. | Воздушные линии электропередачи | село Новое Усманово на площадке № 5 | строительство | 2033 | 0,70 | напряжение – 10 кВ |  |
| 6. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Новое Усманово на площадке № 2 | строительство | 2023 | - | мощность - 2х250кВА-1шт. мощность - 1 х 160кВА-1шт. | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
| 7. | Комплектная трансформаторная подстанции | село Новое Усманово на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | мощность-1х160кВА-1шт |  |
| 8. | Комплектная трансформаторная подстанции | село Новое Усманово на площадке № 4 | строительство | 2033 | - | мощность-1х100кВА-1шт |  |
| 9. | Комплектная трансформаторная подстанции | село Новое Усманово на площадке № 5 | строительство | 2033 | - | мощность-1х160кВА-1шт |  |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере обеспечения населения услугами связи

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Кабельный ящик (ЯКГ) | село Новое Усманово на площадке № 1 | строительство | 2023 | - | тип - ЯКГ | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Два кабельных ящика | село Новое Усманово на площадке № 2 | строительство | 2023 | - | тип - ЯКГ |  |
| 3. | Кабельный ящик | село Новое Усманово на площадке № 3 | строительство | 2023 | - | тип - ЯКГ |  |
| 4. | Кабельный ящик | село Новое Усманово на площадке № 4 | строительство | 2023 |  | тип - ЯКГ |  |
| 5. | Кабельный ящик | село Новое Усманово на площадке № 1 | строительство | 2033 |  | тип - ЯКГ |  |
| 6. | Два кабельных ящика | село Новое Усманово на площадке № 4 | строительство | 2033 |  | тип - ЯКГ |  |
| 7. | Три кабельных ящика | село Новое Усманово на площадке № 5 | строительство | 2033 |  | тип - ЯКГ |  |
| 8. | Кабель связи | село Новое Усманово на ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Нефтяников, ул. Свободы | строительство | 2023 | 6,7 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 9. | Кабель связи | село Новое Усманово на ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Нефтяников, ул. Свободы | строительство | 2033 | 1,8 |  |  |

#### 2.11. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Новое Усманово в существующей застройке, в том числе: | реконструкция | 2033 | 20,84 | _ | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - ул. 45 лет Победы |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  | - ул. З. Гайнуллиной |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  | - ул. Молодежная |  |  | 1,24 |  |  |
|  |  | - ул. Заречная |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  | - ул. Свободы |  |  | 2,12 |  |  |
|  |  | - ул. Якшыгул |  |  | 0,76 |  |  |
|  |  | - ул. Подгорная |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | - ул. Каменка |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  | - ул. Школьная ( от ул. Рабочая до границы села) |  |  | 0,41 |  |  |
|  |  | - ул. Школьная (от ул. Рабочая до ул. Советская) |  |  | 0,23 |  |  |
|  |  | - ул. Рабочая (от ул. Советская до ул. Интернациональная) |  |  | 0,55 |  |  |
|  |  | - ул. Рабочая (до школы) |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  | - ул. Интернациональная |  |  | 0,76 |  |  |
|  |  | - ул. Нефтяников |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  | - ул. Лесная |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | - подъездная дорога к ООО «Байтекс» |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  | - подъездная дорога к мельнице |  |  | 1,33 |  |  |
|  |  | - подъездная дорога к Чувашский Байтуган |  |  | 3,25 |  |  |
|  |  | - переулки |  |  | 2,0 |  |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Новое Усманово на площадке № 1, в том числе: | строительство | - | 0,980 | _ | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - улица 4-1 |  | 2023 | 0,400 |  |  |
|  |  | - улица 1-1 |  | 2023 | 0,260 |  |  |
|  |  | - улица 1-1 |  | 2033 | 0,320 |  |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Новое Усманово на площадке № 2, в том числе: | строительство | 2033 | 0,7 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - улица 2-1 |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  | - проезд 2-1 |  |  | 0,250 |  |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Новое Усманово на площадке № 3, в том числе: | строительство | 2033 | 2,63 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - продолжение ул. Молодёжная |  |  | 0,320 |  |  |
|  |  | - улица 3-1 |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | - проезд 3-1 |  |  | 0,560 |  |  |
|  |  | - проезд 3-2 |  |  | 0,650 |  |  |
|  |  | - проезд 3-3 |  |  | 0,300 |  |  |
| 5. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Новое Усманово на площадке № 4, в том числе: | строительство | - | 2,1 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - улица 4-1 |  | 2023 | 0,980 |  |  |
|  |  | - улица 4-1 |  | 2033 | 1,120 |  |  |
| 6. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Новое Усманово на площадке № 5, в том числе: | строительство | 2033 | 2,91 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | - Улица 5-1 |  |  | 0,650 |  |  |
|  |  | Улица 5-2 |  |  | 0,650 |  |  |
|  |  | Улица 5-3 |  |  | 0,650 |  |  |
|  |  | Улица 5-4 |  |  | 0,320 |  |  |
|  |  | Проезд 5-1 |  |  | 0,320 |  |  |
|  |  | Проезд 5-2 |  |  | 0,320 |  |  |
| 7. | Автомобильный мост | село Новое Усманово через реку Якшигул на ул. Свободы | реконструкция | 2033 | - |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 8. | Автомобильный мост | село Новое Усманово через реку Сок на ул. Закии Гайнуллиной | реконструкция | 2033 | - |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 9. | Автомобильный мост | село Новое Усманово через реку Сок на перспективном проезде с юго-восточной стороны от площадки №5 на площадку №4 | строительство | 2033 | - |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 10. | Пешеходный мост | село Новое Усманово через реку Сок в южной части села для связи с рекреационной зоной | строительство | 2033 | - |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.12. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                 в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | село Новое Усманово на реке Сок около автомобильного моста | строительство | 2033 |  | - | съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Пожарный резервуар | село Новое Усманово на ул. Советская, 102 | реконструкция | 2033 |  |  | объем – 140 куб.м. |  |
| 3. | Пожарный резервуар | село Новое Усманово на ул. Интернациональная | реконструкция | 2033 |  |  | объем – 50 куб.м. |  |
| 4. | Пожарный резервуар | село Новое Усманово на ул. Заречная | реконструкция | 2033 |  |  | объем – 50 куб.м. |  |
| 5. | Пожарный резервуар | село Новое Усманова на ул. Рабочая | реконструкция | 2033 |  |  | объем – 25 куб.м. |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Камышлинский, объектах местного значения сельского поселения Новое Усманово, за исключением линейных объектов

| Описание и параметры функциональных зон |
| --- |
| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) (устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения) |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |
| Ж-1 | индивидуальные и блокированные жилые дома | 187,9 | 3 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - канализационная насосная станция в селе Новое Усманово на площадке № 1, производительностью до 50 куб.м/сут; - канализационная насосная станция в селе Новое Усманово на ул. Советская, производительностью до 150 куб.м/сут; - два кабельных ящика (ЯКГ) в селе Новое Усманово на площадке № 1; - два кабельных ящика (ЯКГ) в селе Новое Усманово на площадке № 2; - кабельный ящик (ЯКГ) в селе Новое Усманово на площадке № 3; - три кабельных ящика (ЯКГ) в селе Новое Усманово на площадке № 4; - три кабельных ящика (ЯКГ) в селе Новое Усманово на площадке № 5; - газорегуляторный пункт (ГРП) в селе Новое Усманово на площадке № 1, производительность до 210 куб.м/час; - газорегуляторный пункт (ГРП) в селе Новое Усманово на площадке № 5, производительность до 160 куб.м/час; - комплектная трансформаторная подстанция в селе Новое Усманово на площадке № 2 (мощность – 1х160кВА); - комплектная трансформаторная подстанция в селе Новое Усманово на площадке № 1 (мощность – 1х160кВА); - комплектная трансформаторная подстанция в селе Новое Усманово на площадке № 4 (мощность – 1х100кВА); - комплектная трансформаторная подстанция в селе Новое Усманово на площадке № 5 (мощность – 1х160кВА). |
| Ж-5 | объекты дошкольного и общего образования | 2,84 | 2 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение (структурное подразделение ГБОУ СОШ Новоусмановская детсад «Ляйсан») на 75 мест в селе Новое Усманово на ул. Советская, 39 (реконструкция, 110 мест); - здание общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на 228 учащихся и спортивного зала площадью 170 кв.м. (ГБОУ Новоусмановская СОШ) в селе Новое Усманово на ул. Школьная, 22 (реконструкция); - пожарный резервуар в селе Новое Усманова на ул. Рабочая, производительность 25 куб.м.; - пожарный резервуар в селе Новое Усманова на ул. Заречная, производительность 50 куб.м.; - пожарный резервуар в селе Новое Усманова на ул. Интернациональная, производительность 50 куб.м. |
| Развитие жилой зоны до 2023 года в селе Новое Усманово планируется на следующих площадках: - на площадке № 1, расположенной на ул. Свободы общей площадью 7,4176 га (планируется размещение 13 2х-квартирных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1560 кв.м, расчётная численность населения –78 человек). - на площадке № 2, расположенной на ул. Лесная общей площадью 6,5488 га (планируется размещение 19 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3,9765 кв.м, расчётная численность населения – 57 человек). - на площадке № 3, расположенной на ул. Молодежная общей площадью 10,9298 га (планируется размещение 24 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3600 кв.м, расчётная численность населения – 72 человека); - на площадке № 4, расположенной вдоль западной границы села за улицей Подгорная, общей площадью 19,09 га (планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1500 кв.м, расчётная численность населения – 30 человек). Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Новое Усманово планируется на следующих площадках: - на площадке № 1, расположенной на ул. Свободы общей площадью 7,4176 га (планируется размещение 11 2х-квартирных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1320 кв.м, расчётная численность населения –66 человек и 30 индивидуальных жилых домов общая площадь жилищного фонда – 1800 кв.м.); - на площадке № 4, расположенной вдоль западной границы села за улицей Подгорная, общей площадью 19,09 га (планируется размещение 44 индивидуальных жилых дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6600 кв.м, расчётная численность населения – 132 человека); - на площадке № 5, расположенной с юго-восточной стороны о от автодороги «Урал» - Новое Усманово», общей площадью 25,2036 га (планируется размещение 60 индивидуальных жилых дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 9000 кв.м, расчётная численность населения – 180 человек). |
| Общественно-деловая зона (О) |  |  | 4 | - |
|  | объекты регионального значения: - пансионат для престарелых (50 мест) в селе Новое Усманово на площадке между ул. Советская и ул. Лесная. объекты местного значения муниципального района: - музей под открытым небом площадью участка 1,05 га. в селе Новое Усманово на ул. 45 лет Победы; - фельдшерско-акушерский пункт в селе Новое Усманово (20 посещений/смену) на ул. Рабочая, 4 (реконструкция); - офис врача общей практики (40 посещений/смену) в селе Новое Усманово на ул. Советская, 18 б (реконструкция). объекты местного значения сельского поселения: - спортивный комплекс с залом (288 кв.м.) и бассейном (200 кв.м.) в селе Новое Усманово на ул. Советская (площадка между ул. Советская и ул. Свободы); - культурно- развлекательный центр (зал на 300 мест, библиотека на 10 читательских мест и 12,2 тыс. единиц хранения) в селе Новое Усманово на ул. Советская (площадка между ул. Советская и ул. Свободы); - комплексное предприятие бытового обслуживания на 7 рабочих мест с прачечной на 25 кг белья в смену, пунктом приема химчистки и баней на 10 мест в селе Новое Усманово на площадке № 3; - администрация сельского поселения в селе Новое Усманово на площадке между ул. Советская и ул. Свободы (6 рабочих мест); - здание сельского дома культуры (250 мест) с библиотекой в селе Новое Усманово на ул. Рабочая, 4 (реконструкция); - комплектная трансформаторная подстанция в селе Новое Усманово на площадке № 2 (мощность – 2х250кВА); |
| Зона рекреационного назначения (Р), включающая подзоны: |
| Р1 | скверы, парки, бульвары | 4,7 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - сквер в селе Новое Усманово на площадке № 4 площадью 0,96 га. |
| Р2 | объекты естественного природного ландшафта | 29,25 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - пожарный пирс в селе Новое Усманово на реке Сок около автомобильного моста ( съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м). |
| Р3 | объекты отдыха, занятий физкультурой и спортом | 2,76 | 2 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - открытые спортивные площадки (футбольное поле площадью 0,54 га, хоккейная коробка площадью 0,18 га и теннисный корт площадью 0,08 га, без трубин) в селе Новое Усманово на ул. Свободы; - зона спортивного отдыха в селе Новое Усманово на ул. Свободы площадью 2,7569 га; - поле для мини футбола в селе Новое Усманово на ул. Свободы площадью 1800 кв.м. |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |
| Сх1 | сельхозугодья | 82,2 | - | - |
| Сх2-5 | объекты сельскохозяйственного назначения | 5,8 | 2 | 50 |
| Сх2-4 | объекты сельскохозяйственного назначения | 5,27 | 2 | 100 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - канализационная насосная станция в селе Новое Усманово на площадке № 4, производительностью до 220 куб.м/сут; - канализационная насосная станция в селе Новое Усманово на площадке № 3, производительностью до 300 куб.м/сут. |
| Сх3 | объекты садоводства и огородничества | 4,9 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - водозабор в селе Новое Усманово в 1,5 км севернее от села (реконструкция, производительность – до 210 куб.м/сут). |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |
| П1-3 | объекты производства и складского назначения | 0,21 | 3 | 300 |
| П1-4 | объекты производства и складского назначения | 3,42 | 3 | 100 |
| П1-5 | объекты производства и складского назначения | 8,3 | 3 | 50 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - пожарный резервуар в селе Новое Усманова на ул. Советская, 102 производительность 140 куб.м. |
| П1-0 | производственные объекты | 0,31 | - | 0 |
| П2 | объекты коммунально-складского назначения | 3,63 | 3 | - |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) | - | 151,63 | 2 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района : - канализационные очистные сооружения межпоселенческого значения в селе Новое Усманово к югу от населенного пункта (реконструкция, производительность – до 300 куб.м/сут); объекты местного значения сельского поселения: - водозабор в селе Новое Усманово село Новое Усманово на западе за границей села в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры (реконструкция, производительность – до 220 куб.м/сут). |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| Сп1 | кладбища | 7,5 |  | 50 |
| Сп3 | скотомогильники | 0,06 |  | 1000 |
|  | объекты регионального значения: - скотомогильник (яма Беккари) за границей села Новое Усманово в южной части у автодороги «Урал –М5» площадью 0,06 га. |